## Slide 1
AVALIAÇÃO
ELETRICIDADE BÁSICA
MÓDULO I

## Slide 2
PROFESSOR EDGAR
Módulo I

## Slide 3
ASSINALE APENAS UMA ALTERNATIVA
PARA 4 QUESTÕES ERRADAS OU NÃO
RESPONDIDAS, UMA QUESTÃO SERÁ ANU-
LADA
VOCÊ TERÁ 20 SEGUNDOS PARA RES-
PONDER CADA QUESTÃO.

## Slide 4
TOTAL DE QUESTÕES:
40

## Slide 5
1 - Podemos afirmar que em um circuito
paralelo:
a) a tensão se divide entre os resistores
b) a corrente é a mesma em todos os resistores
c) a potência é a mesma em todos os resistores
d) a corrente total é a mesma corrente que
circula em apenas um dos resistores
e) n.r.a.

## Slide 6
2 - Com relação a potência em cada resistor
em uma associação série, pode-se afirmar:
a) é diretamente proporcional a corrente
b) é inversamente proporcional a corrente
c) é o produto entre a tensão e a resistência
d) é o produto entre a resistência e a corren-
te
e) n.r.a.

## Slide 7
3 - Em uma linha de transmissão que
utiliza fio de cobre, a medida que aumen-
ta a temperatura:
a) a perda na linha diminui
b) a perda na linha aumenta
c) a temperatura não influi na perda da
linha
d) a perda na linha é inversamente pro-
porcional ao aumento da temperatura
e) n.r.a.

## Slide 8
4 - FALSO OU VERDADEIRO?
Quando aumenta o diâmetro da
bitola do fio, aumenta a capaci-
dade de corrente pelo fio.
a) falso
b) verdadeiro

## Slide 9
5 - Podemos afirmar que a eficiência
de um gerador é inversamente pro-
porcional a sua resistência interna.
a) certo
b) errado

## Slide 10
6 - Assinale a afirmativa correta:
a) a carga adquirida por um capacitor é dire-
tamente proporcional a sua capacitância
b) a carga adquirida por um capacitor é inver-
samente proporcional a tensão aplicada
c) a carga adquirida por um capacitor depen-
de exclusivamente do tipo de dielétrico
d) a carga adquirida por um capacitor é in-
versamente proporcional a capacitância
e) n.r.a.

## Slide 11
7 - Um capacitor de 0,0025uF equivale a:
a) 25nF
b) 25.000pF
c) 250nF
d) 0,25nF
e) n.r.a.

## Slide 12
8 - Podemos afirmar que a carga adqui-
rida por um capacitor depende exclusi-
vamente do tipo do dielétrico.
a) certo
b) errado

## Slide 13
9 - Os dielétricos usados nos capacitores
podem ser considerados isolantes.
a) certo
b) errado

## Slide 14
10 - A carga armazenada em um capaci-
tor é:
a) inversamente proporcional a tensão aplicada
b) inversamente proporcional a capacitância
c) inversamente proporcional a espessura do
dielétrico
d) inversamente proporcional a área das arma-
duras ou placas
e) n.r.a.

## Slide 15
11 - Um capacitor de 470nF equivale a:
a) 0,47uF
b) 4,7uF
c) 0,047uF
d) 0,0047uF
e) n.r.a.

## Slide 16
12 - A potência desenvolvida em um re-
sistor deve-se a:
a) tipo de resistor
b) tamanho do resistor
c) efeito Joule
d) deficiência de tensão
e) n.r.a.

## Slide 17
13 - Um aumento da constante dielétrica
(K) em um capacitor, proporciona:
a) aumento da tensão de trabalho
b) diminuição da tensão de trabalho
c) aumento da resistência interna
d) aumento da capacitância
e) n.r.a.

## Slide 18
14 - Em uma associação em série de
capacitores, a carga é igual para todos
os capacitores, independentemente da
capacitância.
a) certo
b) errado

## Slide 19
15 - Em uma associação em paralelo de
capacitores a capacitância total é sem-
pre menor do que o menor valor de ca-
pacitância inserida no circuito.
a) certo
b) errado

## Slide 20
16 - Em uma associação série de capa-
citores, o capacitor de menor capaci-
tância deverá possuir maior tensão de
trabalho.
a) certo
b) errado

## Slide 21
17 - A distância entre as placas ou
armaduras em um capacitor é direta-
mente proporcional a sua capacitância.
a) certo
b) errado

## Slide 22
18 - A área das placas ou armaduras
de um capacitor é inversamente pro-
porcional a carga adquirida pelo
mesmo.
a) certo
b) errado

## Slide 23
19 - Em uma associação em paralelo
de capacitores, o capacitor de maior
capacitância deverá possuir maior
tensão de trabalho.
a) certo
b) errado

## Slide 24
20 - O nanofarad equivale a:
a) milésima parte do Coulomb
b) milhonésima parte do Coulomb
c) trilhonésima parte do Coulomb
d) bilhonésima parte do Coulomb
e) n.r.a.

## Slide 25
21 - A fórmula para se calcular e carga
adquirida por um capacitor é:
C = Q.V
a) certo
b) errado

## Slide 26
22 - Um capacitor de 12.000pF adqui-
riu uma carga de 60uC. A que tensão
o mesmo foi submetido?
a) 5V
b) 500V
c) 5kV
d) 0,5V
e) n.r.a.

## Slide 27
23 - Um capacitor ao ser ligado a uma
tensão de 150V adquiriu uma carga de
600uC. Qual é a capacitância desse
capacitor?
a) 400nF
b) 4nF
c) 400uF
d) 40nF
e) n.r.a.

## Slide 28
24 - Qual é a capacitância de um capa-
citor que ao ser ligado a uma tensão de
20V adquire uma carga de 0,00015C?
a) 75uF
b) 7,5uF
c) 7,5nF
d) 0,75uF
e) n.r.a.

## Slide 29
25 - A segunda lei de Ohm diz:
“A intensidade da corrente que percorre
um resistor é inversamente proporcional
ao valor da resistência e diretamente
proporcional a tensão aplicada”
a) certo
b) errado

## Slide 30: 26 - O fio de cobre possui um coeficiente de temperatura:
a) negativo
b) positivo
c) neutro
d) possui os dois coeficientes
e) n.r.a.

## Slide 31: 27 - Comparando-se um fio de prata com um fio de cobre, o fio de prata possui menor coeficiente de resistividade...
a) certo
b) errado

## Slide 32
28 - A energia térmica dispendida em
um determinado aparelho, pode ser
expressa em:
a) joule por segundo
b) watt por segundo ao quadrado
c) kilowatt por segundo
d) não há como expressar
e) n.r.a.

## Slide 33: 29 - FALSO/VERDADEIRO
Podemos afirmar que o rendimento
de uma lâmpada comum está relacio-
nado com a quantidade de energia
térmica que a mesma desperdiça.
a) falso
b) verdadeiro

## Slide 34
30 - Uma linha de transmissão de energia:
a) pode ter sua perda diminuída pela ação
da temperatura
b) não existem perdas em linhas de trans-
missão de energia
c) sua perda é inversamente proporcional
a temperatura
d) a temperatura nada influi
e) n.r.a.

## Slide 35: 31 - Pilhas são associadas em série para aumentar a tensão e a corrente...
a) certo
b) errado

## Slide 36
32 - Associando-se pilhas em paralelo:
a) aumenta a tensão e a corrente
b) aumenta a corrente
c) diminui a tensão
d) diminui a corrente
e) n.r.a.

## Slide 37: 33 - VERDADEIRO/FALSO
Um gerador químico de energia deve
ter uma resistência interna bastante
elevada, para evitar perdas...
a) verdadeiro
b) falso

## Slide 38: 34 - Um gerador ideal deve possuir:
a) resistência interna elevada
b) resistência interna média
c) resistência interna baixa
d) resistência interna nula
e) n.r.a.

## Slide 39: 35 - Uma lâmpada de 100W com 60% de rendimento:
a) desperdiça 60% em energia térmica
b) aproveita 40% de energia luminosa
c) aproveita 100% de energia luminosa
d) desperdiça 40% em energia térmica
e) n.r.a.

## Slide 40: 36 - VERDADEIRO/FALSO
O consumo de energia de um chuveiro
elétrico é diretamente proporcional a
potência do mesmo...
a) verdadeiro
b) falso

## Slide 41: 37 - A tensão em vazio (Eo) em um ge- rador pode ser assim definida:
a) tensão com máxima corrente
b) tensão com máxima carga
c) tensão com máxima potência
d) tensão com seus terminais em curto
e) n.r.a.

## Slide 42: 38 - O dispositivo que mede correntes de baixa intensidade é:
a) o ohmímetro
b) o wattímetro
c) o voltímetro
d) o galvanômetro
e) n.r.a.

## Slide 43: 39 - FALSO/VERDADEIRO
Diz-se que um resistor está em curto-
circuito quando a ele é associado em
paralelo um outro resistor de resistên-
cia elétrica nula (R = 0)
a) verdadeiro
b) falso

## Slide 44: 40 - Uma associação contendo gerado- res, receptores e resistências ligados eletricamente entre si, denomina-se:
a) lei dos nós
b) lei das malhas
c) leis de kirchhoff
d) rede elétrica
e) n.r.a.

## Slide 45: GABARITO
01 - e
02 - a
03 - b
04 - b
05 - a
06 - a
07 - e
08 - b
09 - a
10 - c
11 - a
12 - c
13 - d
14 - a
15 - b
16 - a
17 - b
18 - b
19 - b
20 - e
21 - b
22 - c
23 - e
24 - b
25 - b
26 - a
27 - a
28 - a
29 - b
30 - e
31 - b
32 - b
33 - b
34 - d
35 - d
36 - a
37 - e
38 - d
39 - a
40 - d