## Slide 1
AVALIAÇÃO
ELETRÔNICA DIGITAL

## Slide 2
ATENÇÃO
Você deverá responder 25 questões objetivas.
Você terá 30 segundos em média para responder
cada questão.

## Slide 3
PROF. EDGAR
Treinamento especial

## Slide 4
ATENÇÃO
Cada 4 questões erradas ou não respon-
didas, anula uma questão certa...

## Slide 5
PODEMOS COMEÇAR?

## Slide 6
1 - Os FFs podem ser classificados como:
a) dispositivos combinacionais
b) dispositivos disparados por borda nega-
tiva do pulso de clock
c) dispositivos disparados por borda posi-
tiva do pulso de clock
d) dispositivos disparados por borda posi-
tiva ou negativa do pulso de clock
e) n.r.a.

## Slide 7
2 - O FF-JK Mestre/Escravo é um disposi-
tivo disparado por:
a) somente por borda positiva
b) somente por borda negativa
c) por pulsos
d) não necessitam de disparo
e) n.r.a.

## Slide 8
3 - VERDADEIRO OU FALSO?
UM FLIP-FLOP JK-MESTRE/ESCRAVO
NUNCA OPERA NO MODO TOGGLE...
a) verdadeiro
b) falso

## Slide 9
4 - Os circuitos lógicos combinacionais
operam:
a) de maneira síncrona
b) de maneira assíncrona
c) das duas maneiras
d) não operam com nenhuma das duas
maneiras citadas em “a” e em “b”
e) n.r.a

## Slide 10
CUIDADO!!!
COM AS
PEGADINHAS...

## Slide 11
5 - Uma forma clássica de implementar
um flip-flop RS sincronizado, com por-
tas NAND, é utilizando:
a) 5 portas
b) 6 portas
c) 4 portas
d) 3 portas
e) n.r.a.

## Slide 12
6 - Um FF tipo D também é conhecido
como:
a) FF de retardo
b) FF não sincronizado
c) FF de chaveamento múltiplo
d) FF de chaveamento série e
Paralelo
e) n.r.a.

## Slide 13
7 - Podemos afirmar que um contador
de ripple é um dispositivo:
a) síncrono
b) assíncrono
c) síncrono e assíncrono simultânemanete
d) Que não possuem entradas comuns de
clock
e) n.r.a.

## Slide 14
8 - FALSO OU VERDADEIRO?
Um contador de ripple não pode
ser utilizado na contagem binária...
a) falso
b) verdadeiro

## Slide 15
9 - FALSO OU VERDADEIRO?
OS CONTADORES SÍNCRONOS
SÃO CONTADORES PARALELOS
a) falso
b) verdadeiro

## Slide 16
10 - FALSO OU VERDADEIRO?
PODEMOS AFIRMAR QUE UM
FF TIPO “RS” PODE SER IM-
PLEMENTADO A PARTIR DE
UM FF JK MESTRE/ESCRAVO
a) falso
b) verdadeiro

## Slide 17
11 - Um FF tipo “T” pode ser obtido
a partir de:
a) de um FF RS síncrono
b) de um FF RS assíncrono
c) de um FF RS assíncrono com entra-
das PR e CLR
d) Dois FFs do tipo JK
e) n.r.a.

## Slide 18
12 - Podemos afirmar que num FF
síncrono a atualização das saídas é
obtida com um pulso de clock
externo.
a) certo
b) errado

## Slide 19
13 - O flip-flop que apresenta erro
lógico quando as entradas forem
iguais a 1, é do tipo:
a) T
b) D
c) JK
d) RS
e) n.r.a.

## Slide 20
14 - FALSO OU VERDADEIRO?
UM FLIP-FLOP ASSÍNCRONO POSSUI
A DESVANTAGEM DE SER EXTREMA-
MENTE VELOZ, NÃO PERMITINDO
UMA CORRETA TRANSFERÊNCIA DE
DADOS ENTRE A ENTRADA E AS SAÍDAS.
a) falso
b) verdadeiro

## Slide 21
15 - FALSO OU VERDADEIRO?
EM UM FF AS ENTRADAS PR
E CLR ATUAM DIRETAMENTE
NAS SAÍDAS, INDEPENDENTE
DO PULSO DE CLOCK...
a) verdadeiro
b) falso

## Slide 22
FIQUE ESPERTO...
CUIDADO COM
AS PEGADINHAS

## Slide 23
16 - FALSO OU VERDADEIRO?
NOS FFs JK MESTRE/ESCRAVO
AS SAÍDAS Q e Q’ ESTÃO SEMPRE
DEFASADAS COM UM TEMPO
IGUAL A LARGURA DE PULSO
a) falso
b) verdadeiro

## Slide 24
17 - VERDADEIRO OU FALSO?
UM CONTADOR ASSÍNCRONO
NÃO PODE SER DECRESCENTE
a) falso
b) verdadeiro

## Slide 25
18 - VERDADEIRO OU FALSO?
UM CONTADOR MÓDULO 5
NUNCA PODERÁ SER IMPLE-
MENTADO COM FFs JK-MESTRE/
ESCRAVO...
a) verdadeiro
b) falso

## Slide 26
19 - Os modos de operação de um FF
JK-MESTRE/ESCRAVO, são:
a) set, reset, hold e toggle
b) set, reset, hold e chaveamento nega-
tivo
c) set, reset, hold e chaveamento posi-
tivo
d) set, reset e chaveamento por nível
e) n.r.a.

## Slide 27
20 - Podemos afirmar que as entra-
das PR e CLR em qualquer FF:
a) são ativadas por transição LH
b) são ativadas por transição HL
c) são consideradas assíncronas
d) são consideras síncronas
e) n.r.a.

## Slide 28
21 - FALSO OU VERDADEIRO?
OS FFs RS QUE NÃO OPERAM
COM PULSOS DE CLOCK SÃO
ASSÍNCRONOS...
a) falso
b) verdadeiro

## Slide 29
22 - FALSO OU VERDADEIRO?
QUANDO UM FF TIPO “D”
OPERA NO MODO HOLD,
SIGNIFICA QUE É MANTIDO
O ESTADO ANTERIOR.
a) falso
b) verdadeiro

## Slide 30
23 – Sabemos que “X” representa
don’t care. Deduzimos então que
“X” pode representar nível lógico
0 ou 1.
a) certo
b) errado

## Slide 31
24 - Quando as saídas de um FF não
forem complementadas, podemos
considerar:
a) uma situação ilegal
b) que alguns circuitos com FFs neces-
sitam dessa situação
c) operação set e reset simultânea
d) operação de transição
e) n.r.a.

## Slide 32
25 – Um FF do tipo JK opera no
modo “toggle”, quando:
a) J = 1, K=0
b) J=1 , K=1
c) J=0, K=0
d) J=0, K=1
e) n.r.a.

## Slide 33
GABARITO
1) = d
2) = c
3) = b
4) = d
5) = e
6) = a
7) = d
8) = a
9) = b
10) = a
11) = d
12) = a
13) = d
14) = a
15) = a
16) = b
17) = a
18) = b
19) = a
20) = c
21) = a
22) = b
23) = a
24) = a
25) = b