## Slide 1: AVALIAÇÃO DE ELETRÔNICA GERAL
MÓDULO I
PROF. EDGAR

## Slide 2: ATENÇÃO
n.r.a. significa:
nenhuma das repos-
tas anteriores

## Slide 3: 1 - A principal característica de um semicondutor intrínseco é:
a) sua característica de condução em baixas
temperaturas
b) ser um isolante perfeito em altas temperaturas
c) conduzir bem em um sentido e conduzir mal
no sentido reverso
d) permitir a fabricação de semicondutores
e) n.r.a.

## Slide 4: 2 - A finalidade da dopagem em um cristal intrínseco é:
a) criar portadores minoritários
b) criar cargas de forma a moverem-se livre-
mente com o aumento da temperatura
c) evitar o aparecimento de portadores majo-
ritários
d) evitar o aparecimento de portadores mino-
ritários
e) n.r.a.

## Slide 5: 3 - A principal característica de uma junção PN é:
a) permitir a fabricação de transistores
b) permitir a construção de diodos
c) conduzir corrente em uma única direção
d) atuar como chave eletrônica fechada
e) n.r.a.
>>>>>>>>>>
>>>>>>>>>

## Slide 6: FALSO / VERDADEIRO
4 - Os semicondutores possuem coeficiente
negativo, isto é, a resistência diminui com
o aumento da temperatura
a) falso
b) verdadeiro

## Slide 7: 5 - Um material cujos átomos tendem a permanecer em suas camadas de valência são denominados:
a) semicondutores
b) condutores
c) isolantes
d) íons positivos
e) n.r.a.

## Slide 8: 6 - Os três semicondutores mais conhecidos são:
a) Prata, alumínio, boro
b) Carbono, silício, cobre
c) Silício, germânio, carbono
d) Arsênio, alumínio, ouro
e) Boro, gálio, prata

## Slide 9: 7 - A figura abaixo mostra:
a) uma treliça triva-
lente
b) uma treliça penta-
valente
c) um processo de do-
pagem
d) uma ligação cova-
lente
e) n.r.a.

## Slide 10: FALSO / VERDADEIRO
8 - A corrente intrínseca é inversamente
proporcional à temperatura...
a) falso
b) verdadeiro

## Slide 11
CUIDADO!!!
COM
AS
PEGADINHAS

## Slide 12: 9- A corrente eletrônica em um cristal intrínseco deve-se a:
a) quebra de ligações covalentes
b) aumento da temperatura
c) não há corrente eletrônica em um cristal
intrínseco
d) temperaturas extremamente baixas
e)n.r.a.

## Slide 13: 10 - A figura abaixo mostra:
a) movimento de corrente
num cristal intrínseco
b) movimento de corrente
num cristal extrínseco
c) movimento de corrente
num cristal P
d) movimento de corrente
num cristal N
e) n.r.a.

## Slide 14: FALSO / VERDADEIRO
11 - Em um cristal intrínseco o número
de elétrons e lacunas está equilibrado...
a) falso
b) verdadeiro

## Slide 15: 12 - Nos cristais extrínsecos, prevalece:
a) os portadores minoritários
b) a portadores de corrente intrínseca
c) os portadores tipo N
d) os portadores tipo P
e) n.r.a.
LLLLLLLLLLLLLLLLL

## Slide 16: FALSO / VERDADEIRO
13 - A CORRENTE DE FUGA ORIGINA-
SE DA QUEBRA DE LIGAÇÕES COVA-
LENTES EM UMA JUNÇÃO PN, DEVIDO
AO AUMENTO DA TEMPERATURA...
=======> A) FALSO
=======> B) VERDADEIRO

## Slide 17: FALSO / VERDADEIRO
14 - A região de depleção ou barreira de po-
tencial é uma característica dos cristais ex-
trínsecos...
a) falso
b) verdadeiro

## Slide 18: 15 - A polarização direta em um diodo consiste em:
a) anular a barreira de potencial
b) tornar o anodo mais negativo que o catodo
c) tornar o catodo mais positivo que o anodo
d) tornar o catodo mais negativo que o anodo
e) n.r.a.

## Slide 19: 16 - A tensão de ruptura ou avalanche em um diodo ocorre quando:
a) é excedida a corrente direta
b) é excedida a tensão direta
c) é excedida a corrente reversa
d) quando a barreirra de potencial é igual a 0
e) n.r.a.

## Slide 20: FALSO / VERDADEIRO
17 - Através da reta de carga, pode-se deter-
minar a tensão reversa de operação de um
diodo...
a) falso
b) verdadeiro

## Slide 21: 18 - Os diodos da figura abaixo estão polarizados, respectivamente
Obs: de cima p/baixo
a) direta, direta, reversamente
b) direta, reversa, reversamente
c) direta, reversa, diretamente
d) direta, direta, diretamente
e) n.r.a.

## Slide 22: 19 - Quais diodos operam como chave eletrônica aberta ou estão despolarizados?
a) D1, D2, D3
b) D1
c) D2
d) D1, D2
e) D2, D3

## Slide 23: FALSO / VERDADEIRO
20 - A corrente reversa de um diodo de junção
é diretamente proporcional à temperatura...
a) falso
b) verdadeiro

## Slide 24: FALSO / VERDADEIRO
21 - Podemos afirmar que, à medida que
a temperatura aumenta, a tensão direta
diminui...
a) falso
b) verdadeiro

## Slide 25: 22 - No processo de retificação de ½ onda, de uma tensão alternada podemos considerar:
a) o diodo operando como chave eletrônica
aberta
b) o diodo operando como chave eletrônica
fechada
c) o diodo operando como chave eletrônica
que abre e fecha à velocidade da freqüência
d) o diodo não opera como chave eletrônica
e) n.r.a.

## Slide 26: 23 - A tensão de trabalho de um diodo refere-se a tensão:
a) nos extremos do diodo quando reversamen-
te polarizado
b) nos extremos do diodo quando diretamente
polarizado
c) de ruptura quando diretamente polarizado
d) direta quando diretamente polarizado
e) n.r.a.

## Slide 27: 24 - Na retificação de onda completa com ponto de neutro, necessita-se de:
a) duas tensões iguais defasadas entre si 180º
b) duas tensões iguais defasadas entre si 90º
c) duas tensões diferentes, porém, defasadas
entre si 0º
d) qualquer tensão, desde que sejam defasa-
das entre si 360º
e) não necessita de tensões defasadas entre si

## Slide 28: FALSO / VERDADEIRO
25 - A grande vantagem do retificador de on-
da completa em ponte, é que a tensão retifica-
da mantém uma relação de fase em relação à
tensão a ser retificada de pelo menos 180º...
a) falso
b) verdadeiro

## Slide 29
THE
END

## Slide 30: GABARITO
1) E
2) E
3) C
4) B
5) C
6) C
7) D
8) A
9) C
10) A
11) B
12) E
13) B
14) A
15) C
16) E
17) A
18) C
19) A
20) B
21) B
22) C
23) A
24) A
25) A